## Slide 1: Module 214 Fabrication de câble Ethernet
Winston Forti Meisen
Alexis Charbonney
Osama Shalhoub
Quentin Krenger
Dylan Guiducci

## Slide 2: SOMMAIRE
Introduction
Historique
Usage
La Technologie PoE
Catégories des câbles Ethernet
Blindages
Connectiques
Normes
Fabrication

## Slide 3: Introduction
  Sujet : La fabrication d’un câble Ethernet
  Cette présentation à comme objectifs :
    Décrire et présenter les différentes normes, catégories et technologies d’un câble Ethernet
    Démontrer la fabrication d’un câble RJ-45

## Slide 4: Historique
Le protocole a été inventé en mai 1973 par deux chercheurs Xerox
Bob Metcalf
David Boggs
Lors des premiers tests, les vitesses de transmission de données atteignaient 2,94 Mbit/s
Par Qui ?

## Slide 5: Historique
Pour pouvoir connecter une imprimante à un PC avec un protocole universel
Il n’existait aucun protocole universel à cette époque
Pourquoi ?
Les avancée depuis sa création :
Nouvelle catégorie de câble
Nouvelle norme (IEEE 802.3 et TIA/EIA-568 )

## Slide 6: USAGE
Le câble Ethernet est utilisé dans la communication, on le retrouve principalement dans les réseaux locaux informatiques et téléphoniques.
Ordinateurs, imprimantes, Switches, caméras de surveillance, etc.

## Slide 7: La technologie PoE
Power over Ethernet
Transmission de données et alimentation électrique à travers un câble Ethernet.
Ratifiée et publiée en juillet 2003
Régie par les normes: IEEE 802.af et IEEE 802.at.

## Slide 8: La technologie PoE
Injecteur PoE
Comment mettre en place la technologie PoE ?
Switch PoE

## Slide 9: La technologie PoE
Comment fonctionne ?

## Slide 10: La technologie PoE
Les différentes classes PoE

## Slide 11: La technologie PoE
Avantages
Rentable
Facilité à la mise en place
Simplification du câblage
Désavantages
Alimentation centrale
Avantage et Désavantages de la technologie PoE

## Slide 12: Les catégories des câbles Ethernet
CAT5 / 5E
CAT6 / 6A
CAT7
CAT8

## Slide 13: CATEGORIE 5

## Slide 14: CATEGORIE 5E

## Slide 15: CATEGORIE 6
Caractéristiques technique:
  Vitesse atteignant 1Gb > 10Gb/Seconde pour une distance de 55M
  Une fréquence qui peut atteindre les 250 Mhz
Caractéristiques Physique:
PVC
Paire torsadés souples
Séparateur longitudinal

## Slide 16: La catégorie 6A est une amélioration technique de la catégorie 6
Caractéristiques techniques:
  Vitesse atteignant 1Gb > 10Gb par sec pour une distance de 100Mètres
  Une fréquence qui peut atteindre les 500 Mhz
Caractéristiques Physiques identiques à la CAT6
CATEGORIE 6A

## Slide 17: CATEGORIE 7
Caractéristiques techniques:
  Vitesse atteignant 40Gb par sec pour une distance de 50M et 100Gb si la distance est à 15
  Une fréquence qui peut atteindre les 600 Mhz
Caractéristiques Physiques:
PVC
Bl.Coll
Bl.Ind

## Slide 18: CATEGORIE 8

## Slide 19: BLINDAGE
Pourquoi le blindage?
Protection contre les interférence externes (champs électromagnétique, radiation, etc.).
Moins d’interférences = plus de performance.
Réduction des coûts d’installation:
Sans blindage environ 225mm de distance des courants forts
Avec un bon blindage 24mm.

## Slide 20
BLINDAGE

## Slide 21
BLINDAGE
U/UTP (UTP) :Unshielded twisted Pairs

## Slide 22
BLINDAGE
F/UTP (FTP) : Foiled Twisted Pairs

## Slide 23
BLINDAGE
U/FTP (STP) : Shielded Twisted Pairs

## Slide 24
BLINDAGE
F/FTP (FFTP) : Foilded and foilded twisted pair

## Slide 25
BLINDAGE
SF/UTP (SFTP) : Shielded Foilded Twisted Pairs

## Slide 26
BLINDAGE
S/FTP(SSTP) : Shielded And Foilded Twisted Pairs

## Slide 27: CONNECTIQUES
RJ-45 - Registered Jack 45
Usages RJ-45
Interconnexion d’interfaces physiques.
Equipement réseaux.
Téléphonie.
PoE.
Fonctionnement
Il possède 8 broches où les paires torsadées passent.
Le RJ-45 respecte le standard TIA/EIA-568-B.

## Slide 28: CONNECTIQUES
RJ-45 - Registered Jack 45
Différentes applications
Suivant la paire torsadée utilisée sur une broche,
l’application sera différente.

## Slide 29: CONNECTIQUES
RJ-45 Femelle- Registered Jack 45 Femelle
Usage RJ-45 Femelle
Interconnecter une interface RJ-45 mâle
avec une autre interface
Fonctionnement
Le câblage se fait de la manière suivante :
Branchement pour la nombre 568a et 568b

## Slide 30: CONNECTIQUES
RJ-11 - Registered Jack 11
Usage du RJ-11
Téléphonie
Réseau local
PoE
Fonctionnement
Un RJ-11 possède 4 broches où les paires torsadées passent.

## Slide 31: CONNECTIQUES
RJ-11 Femelle - Registered Jack 11
Usage du RJ-11 femelle
Téléphonie
Réseau local
PoE
Fonctionnement
Un RJ-11 possède 4 broches où les paires torsadées passent.

## Slide 32: NORMES
IEEE 802.3
IEEE signifie « Institute of Electrical and Electronics Engineers » ou en français « Institut d'ingénieurs en électricité et électronique »
Ils ont créé plusieurs normes dont la IEEE 802.3 qui fait référence à un ensemble de protocoles qui définissent les réseaux locaux (LAN).
Les deux opérations :
le mode half-duplex
Ressemble au fonctionnement d’un talkie-walkie.
Il peut recevoir et envoyer des données que d’un seul périphérique à la fois.
le mode full-duplex
Ressemble au fonctionnement d’un talkie-walkie.
Il peut recevoir et envoyer des données de plusieurs périphériques simultanément.

## Slide 33: NORMES
IEEE 802.3
Les débits :
Il existe 4 débits différents à ce jour.
Ethernet qui a un débit de 10 Mb/s,
Fast Ethernet qui a un débit de 100 Mb/s,
GigaEthernet qui a un débit de 1’000Mb/s et
10 GigaEthernet qui a un débit de 10’000Mb/s.

## Slide 35: FABRICATION
Préparation du matériel
Du câble
Des connecteurs
Les outils
Un cutter
Une pince à sertir
Une pince coupante
Une règle
Une pince à dénuder

## Slide 36: FABRICATION
Préparation du câble
Mesurez la longueur nécessaire de câble et y ajouter 20 centimètres pour les connecteurs.
Coupez cette longueur à l’aide de la pince coupante.

## Slide 37: FABRICATION
Dénudage
Dénudez environ 5cm de gaines de chaque côtés à l’aide de la pince à dénuder.

## Slide 38: Merci de votre écoute
Des questions ?